DRŽAVNO NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA 2009. godine

(7. razred)

Rješenja testa

1. skupina pitanja

1.   	NE

2. 	NE

3.   	DA

4.   	NE

5.   	NE

6.   	DA

Bodovanje: točan odgovor – 1 bod

2. skupina pitanja

7. 	b) olova i kositra

8.	b) otpornost na koroziju

9.	b) sposobnost materijala da se nakon prestanka opterećenja vrati u prvobitan oblik

10.	e) iz kemijske u toplinsku

11. 	c) visokoj peći

Bodovanje: točan odgovor – 1 bod

3. skupina pitanja

12.  	izmjeničnu

13.	termoelektrane

14.	toplinsku

15.	mehanički

16.  	parna

Bodovanje: točan odgovor – 1 bod

4. skupina pitanja

17.	1.	    b)

2.	    d)

3.	   a)

4.	   c)

Bodovanje: dva točna rješenja 1 bod, četiri točna rješenja 2 boda (jedno točno rješenje 0 bodova)

18. 	1. 	    b)

2. 	    d)

3. 	    a)

4. 	    c)

Bodovanje: dva točna rješenja 1 bod, četiri točna rješenja 2 boda (jedno točno rješenje 0 bodova)

19. n1/n2=z2/z1		n2=n1*z1/z2=270 o/min	Dakle, kada biciklist okreće pedale 90 puta u minuti, kotač se okreće 270 puta u minuti.

Bodovanje:1 boda

20. Polumjer pogonske remenice je 60 mm, dakle promjer iznosi 120 mm.

|  | Pogonska remenica | Gonjena remenica |
| --- | --- | --- |
| Promjer remenice | d1 = 120 mm | d2 = 388 mm |
| Brzina vrtnje | n1 = 970 o/min | n2 = 300 o/min |
| Zaokretni moment | M1 = 30 Nm | M2 = 97 Nm |

n1/n2=d2/d1		d2=n1*d1/n2		d2=970*120/300=388 mm

M1/M2=d1/d2		M1=M2*d1/d2		M1=97*120/388=30 Nm

Bodovanje: 2 boda – jedan bod za d2, a drugi bod za M1.

5. skupina pitanja

21.	Primjeri rješenja:

Bodovanje: 3 boda - po 1 bod za pravilno skiciranje, za pravilno kotiranje i za urednost.

22.	Primjer rješenja:

Bodovanje 4 boda - po 1 bod za točnost projekcija (uključujući i mjerilo), za međusobni odnos projekcija (tlocrt točno ispod nacrta, bokocrt zdesna nacrtu) te za kotiranje i  pravilno upisne kotne brojeve.